- AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı, makinenin kullanma ve bakım işlemlerini açıklamaktır. Bu talimat, makine kullanma ve bakım işlemlerinin her aşamasında uyulması gereken kuralları kapsar.

- SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasında; makinenin kullanılmasından makine kullanıcısı ve bakımın yapılmasından bakım sorumlusu sorumludur.

- UYGULAMA

- GÜVENLİK İLE İLGİLİ DETAYLAR

- Elektrik paneline sorumlu harici dokunma.

- Cihaz kesinlikle su içinde bırakılmamalı ve dış yüzeyi basınçlı su ile temizlenmemelidir.

- BAKIM VE TEMİZLİK

Yılda en az bir kez bakımını ve temizliğini yapınız. Temizlik öncesinde derin dondurucunun fişini çekiniz.

Zamanla iç duvarda oluşan buz, verimi azaltır. Buz kalınlığı 5-6 mm ulaştığında buz çözdürülmelidir.

Buz çözme işlemine başlamadan 24 saat önce derin dondurucunun ayarını fast-freeze konumuna getiriniz.

Dış drenaj tıpasından tahliyeyi sağlayınız.